ООО «Мед-Крионика»

История проектов российских аэрокриотерапевтических комплексов.

# Сопоставительный анализ

г. Москва, тел. (095) 901-91-92

772-92-15

тел./факс (095) 684-23-53

Интернет: http://www.medcryonica.ru

e-mail: mail@medcryonica.ru

ООО «Мед-Крионика». Аэрокриотерапевтические комплексы, производимые в России.

Сопоставительный анализ.

## Оглавление

| 1.0. | Введение-------------------------------------------------------- | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2.0. | Исходная информация--------------------------------------- | 5 |
| 3.0. | Цель-------------------------------------------------------------- | 5 |
| 4.0. | Выбор объектов сравнения--------------------------------- | 5 |
| 5.0. | Сопоставительный анализ---------------------------------- | 6 |
| 5.1. | Наличие государственной регистрации------------------ | 7 |
| 5.2. | Принцип действия-------------------------------------------- | 7 |
| 5.3. | Конструкция исполнительного устройства------------- | 7 |
| 5.4. | Технологии криовоздействия------------------------------ | 8 |
| 5.5. | Обслуживание------------------------------------------------- | 8 |
| 5.6. | Производство, доставка, монтаж, обучение------------- | 8 |

История российских проектов аэрокриотерапевтических комплексов, производимых в России, и сопоставительный анализ посвящены памяти основателю оригинального отечественного направления по созданию медицинской аэрокриотерапевтической техники, учителю и наставнику всех российских разработчиков криогенной аэротерапевтической техники, – профессору Головко Г. А.

Вместе с тем, не все его идеи, особенно это касается концепции аэрокриобассейнов, могут быть реализованы при проектировании адекватной медицинской техники.

ООО «Мед-Крионика». Аэрокриотерапевтические комплексы, производимые в России.

Сопоставительный анализ.

1.0. Введение.

Анализ более 3000 печатных источников показал, что первые попытки использовать криогенные температуры (ниже минус 150˚С) в виде мелкодисперсной струи жидкого воздуха в терапевтических целях при лечении артритов у скаковых лошадей предпринял американский инженер и ветеринар С.Маккинрой в начале 20-х годов XX века.

Криогенная аэротерапия для лечения человека была предложена в конце 70-х годов XX века японским ревматологом Т. Ямаучи, а затем введена в клиническую практику немецким ревматологом профессором Р. Фрике.

В России в конце 80-х годов прошлого века, первыми разработчиками аппаратуры для аэрокриотерапии была группа специалистов по криогенной технике под руководством заведующего кафедрой криогенной техники С-Петербургского Государственного Университета низкотемпературных и пищевых технологий профессора Головко Г.А.

Вместе со своими учениками Барановым А.Ю. (г. С-Петербург) и Биенко В. С.        (г. Омск) профессор Головко Г.А. спроектировал и изготовил два действующих макета криокамер, которые в последующем были установлены в одном из домов отдыха               в г. Геленджике, где проходили испытания в режиме закаливающих процедур.

В начале 90-х годов профессор Головко Г.А. неудовлетворённый результатами, полученными на этих испытаниях, а также из-за разногласий со своими учениками, привлёк к проекту доктора Чернышёва И.С., как специалиста в области криомедицинских методик по лечению системных заболеваний человека. К работе по проекту были так же привлечены в качестве консультантов ведущие специалисты в области медицины, биофизики и теплотехники из гг. Москва, С-Петербург, Омск, Владимир: профессор Архаров А.М., профессор Гладенко А.А., профессор  Дрейцер Г.А., а.м.н. Исеев Л.Р., профессор Левин М.Я., академик Насонова В.А., профессор Суздальницкий Р.И. и др.

В результате длительных технических и клинических исследований был сделан следующий вывод: амплитуда позитивных стресс-лимитирующих эквивалентов при криотерапии напрямую зависит от алгоритма отведения теплоты связанного                        с физическими характеристиками рабочего тела. В этом смысле криогенная аэротерапия по температуре должна стремиться к 0 К, а экспозиция к оптимальному индивидуальному минимуму.

На практике статистически значимый терапевтический эффект при равномерном охлаждении всего тела начинает проявляться от минус 120˚С и достигает  статистической

ООО «Мед-Крионика». Аэрокриотерапевтические комплексы, производимые в России.

Сопоставительный анализ.

достоверности при температурах ниже минус 160˚С. Поэтому медицинская аэрокриотерапевтическая аппаратура должна иметь как минимум такой диапозон температур, а градиент температур в рабочей зоне криокамеры во время процедуры не более +10/15˚С. При этом скорость потоков криогенного газа у поверхности тела пациента не должна превышать 0,5 м/сек.

По предложению профессора Головко Г. А. в качестве прототипов были взяты конструкции его учеников: аэрокриобассейн (ведущий разработчик Баранов А. Ю.,           г. С-Петербург) и криокамера с непрофилированным окном для лица (ведущий разработчик Биенко В. С., г. Омск). Однако оба прототипа обладали неисправимыми конструктивными недостатками, как-то: инертными теплообменниками и высоким градиентом температур в кабине для пациента во время процедуры (больше +100˚С) и т.п.

При разработке конструкции криокамеры были изучены различные варианты технических решений, отличающихся по способу размещения пациента в кабине криокамеры; по конструкции теплообменника; по аэродинамике потоков в кабине для пациента. На более 10 действующих макетах были отработаны две концепции криокамер:

- «КРИОМЕД-20/150-01»

с профилированным эластичным окном для лица и возможностью создания избыточного давления в кабине для пациента.

- «КРИОФУРО-03-ГОЛОВКО» (офуро – японская баня) – криодуш-криобассейн с верхним погружением пациента.

ООО «Мед-Крионика». Аэрокриотерапевтические комплексы, производимые в России.

Сопоставительный анализ.

2.0. Исходная информация.

При составлении документа использованы материалы сопоставительного анализа, проводимого по заказу МЗ РФ в 2003 году на кафедре Криогенной и холодильной технике МГТУ им. Баумана и на кафедре авиационной и космической теплотехники МАИ, нормативные документы Гостехнадзора России: ПБ 11-544-03, ПБ 10-115-03, результаты технических и клинических испытаний, проведённых в более десяти ведущих научно-исследовательских учреждений РФ, а также республиканских центров спортивной медицины Белоруссии и Украины.

3.0. Цель.

Сопоставительный анализ аэрокриотерапевтических комплексов, производимых       в России проводился с целью выявления эксплуатационных, лечебных и прочих преимуществ известных типов отечественного криотерапевтического оборудования, определяющих целесообразность их внедрения в лечебную практику медицинских учреждений.

4.0. Выбор объектов сравнения.

Первоначально, для сравнения были взяты три варианта технического исполнения криокамер и аэрокриобассейнов: «КАЭКТ-01-КРИОН» – производитель НПО «КРИОН», г. С-Петербург; «КРИОФУРО-03-ГОЛОВКО» и «КРИОМЕД 20/150–01» – производитель ООО «Мед-Крионика», г. Москва.

При выборе объектов сравнения использованы результаты мониторинга в процессе криопроцедур в установках «КАЭТ-01-КРИОН», «КРИОФУРО-03-ГОЛОВКО» и «КРИОМЕД 20/150–01».

Однако, оказалось, что в аэрокриобассейнах невозможно поддерживать в процессе процедуры равномерную криогенную температуру по высоте, поскольку, при любом техническом исполнении градиент температур, то есть повышение температуры на метр высоты, всегда будет больше + 100ºС.

Поэтому аэрокриобассейны «КАЭКТ-01-КРИОН» и «КРИОФУРО-03-ГОЛОВКО», по существу, нельзя относить к классу «Медицинские изделия», и наличие у них государственной регистрации говорит об ослаблении контроля со стороны Комитета по новой медицинской технике МЗ РФ и Фонда защиты прав потребителей РФ.

ООО «Мед-Крионика». Аэрокриотерапевтические комплексы, производимые в России.

Сопоставительный анализ.

Это в равной мере относится и к зарубежным криокамерам: украинским, польским, немецким, японским, поскольку в процедурных криоториумах этих аэрокриотерапевтических комплексов статического холода градиент температур чрезвычайно высок.

Таким образом, криокамеры с большим градиентом температур не выполняют свою главную функцию, для чего собственно и предназначены такие комплексы, а именно –субтотальное стрессовое воздействие криогенных температур на кожные покровы пациентов.

Умозрительные достоинства, коими пытаются наделить технологическую несостоятельность таких установок их производители или дистрибъютеры – циничный, меркантильный обман, который можно обнаружить простым вопросом: «Сколько датчиков температуры и где установлено непосредственно в процедурной кабине?»

Что касается криокамеры «КРИОМЕД 20/150–01», то на текущий момент это единственная в мире медицинская установка для общей криогенной аэротерапии, где достоверно и скрупулёзно выполнены медико-технические требования (МТТ). Фактически у криокамеры циклического типа «КРИОМЕД 20/150–01» нет достойного объекта для сравнения в своём классе, ни по технологии криовоздействия, ни по эргономике, ни по дизайну, ни по санитарно-гигиеническим стандартам.

Криокамера «КРИОМЕД 20/150–01» не нуждается в монтаже, не требует специального обучения для её эксплуатации, может комплектоваться любыми сосудами Дьюара (16 л; 25 л; 35 л; 40 л), либо по азотопроводу снабжаться азотом из больших ёмкостей. Надёжность и качество криокамеры «КРИОМЕД 20/150–01» подтверждается гарантией 12 месяцев и сроком эксплуатации не менее 10 лет.

С 2002 года налажено серийное производство криокамер «КРИОМЕД 20/150–01»    до 100 установок в год и поставлено в различные регионы России, Белоруссии, Украины, Прибалтики 26 клинических криотерапевтических модулей, включающих криокамеру и аппарат для локальной аэрокриотерапии.

5.0. Сопоставительный анализ.

На российском рынке аэрокриотерапевтических комплексов отечественные установки для клинического использования представлены только криокамерой «КРИОМЕД 20/150–01». Вместе с тем, номинальный закаливающий, гомеостазомодулирующий   э ффект,    получаемый    в     простейших    установках    типа

ООО «Мед-Крионика». Аэрокриотерапевтические комплексы, производимые в России.

Сопоставительный анализ.

аэрокриобассейны, может быть использован как в режиме профилактики простудных заболеваний, так и для общего оздоровления.

Поэтому для сопоставительного анализа взяты аэрокриобассейны «КАЭКТ-01-КРИОН», г. С-Петербург, производитель НПО «КРИОН» (разработчик Баранов) и «КРИОФУРО-03-ГОЛОВКО», г. Москва, производитель ООО «Мед-Крионика» (разработчики Головко Г. А., Чернышев И. С.).

5.1. Наличие государственной регистрации.

Установки для криотерапии, рассматриваемые в данном документе, имеют необходимые разрешительные документы, действующие на территории РФ:

- Разрешение на производство и применение на территории РФ и некоторых стран зарубежья.

- Регистрацию в государственном реестре медицинских изделий.

- Сертификат соответствия.

5.2. Принцип действия.

Для всех аэрокриотерапевтических комплексов – отечественных и зарубежных, главное медико-техническое требование основано на принципе субтотального стрессового воздействия экстремальным холодом на кожные покровы пациента, с температурой не выше минус 100º С. На самом деле все существующие на сегодняшний день установки, за исключением «КРИОМЕД 20/150–01», из-за большого градиента температур в кабине для пациента, осуществляют такое воздействие в основном на нижние конечности.

5.3. Конструкция исполнительного устройства.

Несмотря на то, что оба сравниваемых объекта и имеют открытую верхнюю часть кабины для пациента, конструкции исполнительного устройства принципиально отличаются.

В комплексе «КАЭКТ-01-КРИОН» использована известная с 80-х годов ХХ века схема простейших установок для аэрокриотерапии. Пациент заходит в кабину через дверь.

В комплексе «КРИОФУРО-03-ГОЛОВКО» реализована идея верхнего погружения пациента в процедурную кабину. При этом, позиционирование по высоте осуществляется самим пациентом благодаря внутренним ступенькам, по которым пациент самостоятельно спускается в заполненный холодным воздухом криобассейн. Такая схема позволяет           в 2 раза экономить расход азота.

Комплекс «КАЭКТ-01-КРИОН» имеет кабину для одного пациента.

ООО «Мед-Крионика». Аэрокриотерапевтические комплексы, производимые в России.

Сопоставительный анализ.

Аэрокриобассейн «КРИОФУРО-03-ГОЛОВКО» рассчитан на 2-х пациентов, либо на взрослого и ребёнка. Кроме того, конструкция исполнительного устройства модульная.  То есть при необходимости процедурная кабина может быть увеличена в процессе эксплуатации до 3 – 4 – 5 и т.д. пациентов.

По габаритам обе установки примерно одинаковы.

Вес самой тяжёлой панели, из которых собираются «КРИОФУРО-03-ГОЛОВКО» не превышает 30 кг. Общий вес не более 95 кг.

Общий вес «КАЭКТ-01-КРИОН» – более 300 кг.

5.4. Технология криовоздействия.

В сравниваемых комплексах используется разная технология криовоздействия.

Во-первых, в криобассейне «КРИОФУРО-03-ГОЛОВКО» пациент постепенно самостоятельно погружается в охлаждённую до криогенных температур кабину.

Во-вторых, слабоконвективные потоки в установке «КРИОФУРО-03-ГОЛОВКО» подаются из сопел расположенных по верхнему обрезу кабины, что формирует криодуш для туловища и в значительной мере улучшает качество процедуры.

В-третьих – комплекс «КРИОФУРО-03-ГОЛОВКО» вообще не нуждается                  в управлении во время процедуры.

5.5. Обслуживание.

Комплекс «КРИОФУРО-03-ГОЛОВКО» при эксплуатации не имеет потенциально опасных операций, выходящих за рамки ПБ 11-544-03 «Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха». С помощью обычного переливающего устройства либо из термоса,      в теплообменник заправляется 3 л. азота, достаточное для одной процедуры. Время подготовки к работе – время заправки теплообменника азотом – 1-2 минуты.

5.6. Производство, доставка, монтаж, обучение, цены.

Неоспоримыми преимуществами комплекса «КРИОФУРО-03-ГОЛОВКО» является то, что он не нуждается в монтаже и стоит в 2 раза дешевле комплекса «КАЭКТ-01-КРИОН». Установка «КРИОФУРО-03-ГОЛОВКО» может быть размещена в течение       30 минут в любом помещении: сауне, фитнес-центре, детском саду и т.п. и запущена         в эксплуатацию.

Техническое обслуживание установок «КРИОМЕД 20/150––01» и «КРИОФУРО-03-ГОЛОВКО» во всех регионах России осуществляет «Медтехника».

ООО «Мед-Крионика». Аэрокриотерапевтические комплексы, производимые в России.

Сопоставительный анализ.

Обучение методикам аэрокриотерапии проводится на бесплатных семинарах            по циклам «Прикладная криомедицина». Кроме того, коллективом ведущих специалистов России подготовлено и выпущено практическое пособие «Аэрокриотерапия                        в современной медицине», где подробно по нозологиям (заболеваниям) представлены методики аэрокриотерапии.

Стоимость установки «КРИОФУРО-03-ГОЛОВКО» – 7500 $ США, куда включены расходы по доставке в любой регион России.

Стоимость аэрокриотерапевтического комплекса «КАЭКТ-01-КРИОН» – 14400 $ США, без доставки и монтажа.